## Slide 1
Аспирант 3 года обучения Батуева Анастасия Владимировна лаборатории интеллектуальных технологий диагностики
Специальность 1.3.12. – Физика магнитных явлений
Научный руководитель – к.т.н. Василенко Ольга Николаевна
Тема работы – Намагничивающие устройства для многоцелевых систем магнитной структуроскопиии
Задачи текущего года
Исследование влияния размеров и конструкции приставного преобразователя (формы магнитопровода), мест расположения датчиков поля на распределение магнитных поля и потока в контролируемых объектах.
Оптимизация типоразмеров приставного преобразователя с целью достоверного измерения магнитных свойств массивных объектов сложной формы.
Изучение ПО для решения задач магнитостатики с учетом влияния магнитного гистерезиса.

## Slide 2
Аспирант 3 года обучения Батуева Анастасия Владимировна лаборатории интеллектуальных технологий диагностики
Результаты, полученные в текущем году
Получены детальные сведения о распределении магнитных полей и потоков в зоне контроля объектов, намагничиваемых приставными преобразователями П-образной формы, при изменении месторасположении и формы “щели-преобразователя” в магнитопроводе.
Оптимизирована конструкция приставного преобразователя для измерений магнитных свойств массивных объектов шарообразной формы с использованием аппаратно-программной системы DIUS 1.21M.
Получена цифровая модель намагничивания объекта контроля в открытой магнитной цепи. Получены сведения о распределение магнитных поля и потока в цикле перемагничивания по предельной петле магнитного гистерезиса объекта контроля, намагничиваемого в соленоиде.
2

## Slide 3
Аспирант 3 года обучения Батуева Анастасия Владимировна лаборатории интеллектуальных технологий диагностики
Апробация работы
3
Статьи
1. Оптимизация мест расположения датчиков поля и потока в приставных преобразователях магнитных структуроскопов / А.В. Батуева, О.Н. Василенко, В.Н. Ко­стин, // Дефектоскоп­ия (принято в печать)
Тезисы докладов на международных конференциях
1. Влияние конструктивных особенностей приставного преобразователя на пространственное распределение магнитных поля и потока в объекте контроля / А.В. Батуева, О.Н. Василенко, В.Н. Ко­стин // XXXV Уральская конференция с международным участием «Физические методы неразрушающего контроля (Янусовские чтения)», Екатеринбург, 13-14 марта 2024 г.
Тезисы докладов на российских конференциях
1. Экспериментальное исследование эволюции характеристик петли магнитного гистерезиса труб при воздействии внутреннего давления / А.В. Батуева, О.Н. Василенко, В.Н. Ко­стин // Всероссийская научно-практическая конференция для аспирантов, студентов и молодых ученых «Современные технологии: проблемы и перспективы», г. Севастополь 15-18 апреля 2024 г.
Выступления на конференциях
Сделано докладов
устных – 2

## Slide 4
Аспирант 3 года обучения Батуева Анастасия Владимировна лаборатории интеллектуальных технологий диагностики
Таблица показателей
Показатель | Баллы | Кол-во за 1 год | Кол-во за 2 год | Кол-во за 3 год | Сумма
публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) | 20 | 2 | 0 | 0 | 40
публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) | 5 | 0 | 0 | 1 | 5
свидетельство о программах для ЭВМ, зарегистрированных в установленном порядке | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
патент | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
соавторство в монографии | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
оформленное ноу-хау | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
публикации в других изданиях (не тезисы) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
тезисы доклада на международной конференции | 5 | 2 | 0 | 1 | 15
тезисы доклада на российской конференции | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
участие в конференции с устным докладом | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
участие в конференции со стендовым докладом | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
сданный на «отлично» кандидатский экзамен | 20 | 0 | 2 | 0 | 40
сданный на «хорошо» кандидатский экзамен | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: исполнителя | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: руководителя | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая сумма |  | 51 | 40 | 17 | 108
4